| .Nombre del empaque secundario | EMPAQUE FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON CIERRE TERMOSELLADO. |
| --- | --- |
| Generalidades | Empaque plástico de baja densidad, trasparente, con sellado lateral y cierre superior al calor en forma termosellado. |
| Requisitos específicos | Bolsa plástica con sellado al calor de hilo en ambos lados, transparente, inoloro, flexible y resistente al empacar refrigerios escolares con peso mínimo de 750 gramos. |
| B Especificaciones | CALIBRE: 1.7 milésimas de pulgadas DIMENSIONES: su tamaño debe ser de 15 cm de ancho x 20 cm de largo, ajustándose según la exigencia de espacio de los alimentos del refrigerio, garantizando las condiciones del rotulo y dimensiones para un adecuado termosellado. La bolsa deberá ser transparente y tener un rótulo impreso, con un tamaño proporcional al empaque, dejando 1 cm de margen en el borde izquierdo y derecho, el borde superior irá 1cm por debajo la línea de sellado, y la margen del borde inferior será de 3cm. IMPRESIÓN: las imágenes, logos y/o leyendas, deben ir impresas a una cara, con rotulo en una (1) tinta indeleble, que resista impresión flexografica, diferenciado por colores para cada tipo de refrigerio. Se debe garantizar las condiciones del rotulo y dimensiones especificadas en la presente ficha técnica, así como los artes finales entregados por la entidad. |
| Usos | Usado para empacar refrigerios escolares. |
| Certificación de calidad | Opcional |